## Slide 1: Identifier les fonctions principales d'un objet électronique
Synoptiques
Schémas fonctionnels

## Slide 2: Les synoptiques
Une marche à suivre

## Slide 3: Les synoptiques – Une marche à suivre
Recette de cuisine :

## Slide 4: Les synoptiques – Une marche à suivre
Un synoptique
Différentes actions
Début / Fin
Action
Ensemble
d'actions
Condition
Reliées par des flèches
Entrée/Sortie

## Slide 5: Exemple atelier réparation
Accueillir et présenter le fonctionnement
L’atelier réparation est un temps gratuit et permet aux participants de mettre la main à la pâte afin de réparer un objet en panne en étant guidé par un réparateur.
Faire décrire la panne
C’est dès maintenant que l’enquête commence !
La description de la panne par l’utilisateur de l’appareil permet d’avoir un premier aperçu du dysfonctionnement.
⚠ Comme on le dit dans le cas d’un bug sur un ordinateur, le problème se situe souvent entre le clavier et la chaise ! ⚠
Le premier suspect est donc l’utilisateur !

## Slide 6: Exemple atelier réparation
Constater la panne
L’utilisateur motivé souhaiteras peut-être tout de suite commencer à démonter l’objet de son malheur ! Retenez le et prenez le temps de constater la panne avec lui, votre regard acéré vous permettras de détecter peut-être dès ce moment l’origine de la panne, et des fois l’objet marcheras directement à la plus grande confusion de son propriétaire…
Identifier la fonction principale en panne et rechercher sur internet une éventuelle panne similaire
Identifier la fonction principale d’un objet en panne permet d’orienter dès le début ses recherches ! Par exemple un poste radio dont les CDs ne sont pas lus mais qui diffuse bien la radio vous indiqueras que la fonction amplification du son fonctionne et qu’elle n’est pas en cause mais qu’il vas falloir regarder du côté du lecteur CD !
Internet est une superbe mine d’or et vaudras toujours le coup d’y jeter un œil !

## Slide 7: Exemple atelier réparation
Faire ouvrir et démonter par l’utilisateur
Faire démonter l’objet hors tension par l’utilisateur permet d'accueillir un autre utilisateur et lui permet de s’impliquer dans la réparation. Ne pas hésiter à trouver une vidéo d’un démontage sur internet !
Identifier le composant en panne
C’est là que vous rentrez en jeu et qu’armé de votre œil de lynx et votre multimètre vous allez sous les yeux épatés de l’utilisateur trouver le composant coupable, le fil abimé ou débranché, le moteur bloqué, etc… !
On en parleras bien plus longuement bientôt !

## Slide 8: Exemple atelier réparation
Composant réparable ?
Oui
Non
Nous voilà face à une question/condition, ici donc, deux possibilités de chemin à emprunter !
Remonter l’appareil
Réparer ou remplacer le composant
Faire remonter le composant à l’utilisateur
Dans ce cas on remonte l’appareil afin qu’il ne reste pas éventré et puisse si besoin être stocké.
Le composant n’est malheureusement pas réparable ou remplaçable…
On répare le composant, en le réimprimant dans le cas d’une pièce plastique ou on soude d’un câble coupé, d’un composant grillé, etc… et ce avec l’utilisateur !
Le composant est réparable !

## Slide 9: Exemple atelier réparation
Composant réparable ?
Oui
Non
Nous voilà face à une question/condition, ici donc, deux possibilités de chemin à emprunter !
On garde une trace de ce qui a été fais et tenté et le poids de l’objet !
Remplir le document de suivi des réparations
Maintenant que le composant en panne à été remplacé/réparé on procède à un nouveau test de l’appareil en croisant les doigts !
Tester
Le composant n’est malheureusement pas réparable ou remplaçable…
Le composant est réparable !

## Slide 10: Exemple atelier réparation
Composant réparable ?
Oui
Non
Nous voilà face à une question/condition, ici donc, deux possibilités de chemin à emprunter !
Le composant n’est malheureusement pas réparable ou remplaçable…
Le composant est réparable !
Fonctionnel ?
Oui
Non
Recycler au maximum l’appareil
Ca ne fonctionne toujours pas… On repars pour un tour !
Bravo ! Le coupable a été trouvé et remplacé !
On récupère tout ce qui pourrais servir dans la réparation d’autres appareils, cordons d’alims, moteurs… Et on recycle un maximum !

## Slide 11: Exemple atelier réparation
Composant réparable ?
Oui
Non
Nous voilà face à une question/condition, ici donc, deux possibilités de chemin à emprunter !
Le composant est réparable !
Fonctionnel ?
Oui
Non
Recycler au maximum l’appareil
Ca ne fonctionne toujours pas… On repars pour un tour !
On remonte l’appareil, on remplis le document de suivi et c’est gagné !
Le composant n’est malheureusement pas réparable ou remplaçable…
On récupère tout ce qui pourrais servir dans la réparation d’autres appareils, cordons d’alims, moteurs… Et on recycle un maximum !

## Slide 12: RepairHelp

## Slide 13: Schémas fonctionnels
Aïe ! Ça pique !
Une approche fonctionnelle

## Slide 14: Aïe ! Ça pique !
1ère 0ème étape de la réparation, hors tension :
Identifier ce qui fais mal !!
Se mettre en sécurité !
⚠

## Slide 15: Aïe ! Ça pique !
1ère 0ème étape de la réparation, hors tension :
Identifier ce qui fais mal !!
Se mettre en sécurité !
Câble d’alimentation 220V
Transformateurs internes avec pièces à nue
Carte électronique traitant le 220V
  Attention aux soudures réalisées en dessous du PCB
  Attention aux composants avec des pièces à nue
  Etc…
Pièces mécaniques tournantes, coupantes, pincantes, piquantes, tout ce qui finis en « antes » !
⚠

## Slide 16: Aïe ! Ça pique !
DANGER
> 24V ~
> 50V DC
⚠

## Slide 17: Une approche fonctionnelle
1ère étape de la réparation, hors tension :
Ouvrir l’appareil et identifier ce à quoi on fait face !
Repérer :
Les commandes utilisateurs
  Boutons, claviers, interrupteurs, réglages, etc…
Les actionneurs
  Moteur, enceintes, résistances chauffantes, afficheurs, connecteurs, etc…
Le reste devrait être :
  Alimentations, contrôle, traitement de signal, commande de puissance, etc…

## Slide 18: Une approche fonctionnelle
1ère étape de la réparation, hors tension :
Ouvrir l’appareil et identifier ce à quoi on fait face !
En tirer un schéma fonctionnel de l’objet !

## Slide 19: Schéma fonctionnel
Un schéma fonctionnel, ou schéma bloc, est un schéma représentant toutes les fonctions principales et secondaires d’un objet et les liens les unissant !
Mesure de la tension
Mise en forme du signal
Conversion analogique / numérique
Calcul de l’état de charge
Affichage de l’état de charge
Batterie
Utilisateur
Alimenter

## Slide 20: Exemple – Mesure autonomie d’une batterie
Mesure de la tension
Mise en forme du signal
Conversion analogique / numérique
Calcul de l’état de charge
Affichage de l’état de charge
Batterie
Utilisateur
Mesure de la tension : Tension de la batterie varie entre 14,7V et 11,2 V selon sa charge
Tension (V)
État de charge (%)
14,7V
11,2V
Notes: 20

## Slide 21: Exemple – Mesure autonomie d’une batterie
Mesure de la tension
Mise en forme du signal
Conversion analogique / numérique
Calcul de l’état de charge
Affichage de l’état de charge
Batterie
Utilisateur
Chart: Tension de la batterie mise en forme selon la charge
| 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0
 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Notes: 21

## Slide 22: Exemple – Mesure autonomie d’une batterie
Mesure de la tension
Mise en forme du signal
Conversion analogique / numérique
Calcul de l’état de charge
Affichage de l’état de charge
Batterie
Utilisateur
Transformer une tension en volts en un nombre
5 V  1000
0 V  0
2,5 V  500
Notes: 22

## Slide 23: Exemple – Mesure autonomie d’une batterie
Mesure de la tension
Mise en forme du signal
Conversion analogique / numérique
Calcul de l’état de charge
Affichage de l’état de charge
Batterie
Utilisateur
Chart: Mesure numérique selon la charge
| 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0
 | 1023 | 818.4 | 613.8 | 409.2 | 204.6 | 0
Notes: 23

## Slide 24: Exemple – Mesure autonomie d’une batterie
Mesure de la tension
Mise en forme du signal
Conversion analogique / numérique
Calcul de l’état de charge
Affichage de l’état de charge
Batterie
Utilisateur
> 20%
> 60%
> 40%
Notes: 24

## Slide 25: Exemple – Mesure autonomie d’une batterie
Mesure de la tension
Mise en forme du signal
Conversion analogique / numérique
Calcul de l’état de charge
Affichage de l’état de charge
Batterie
Utilisateur
> 20%
> 60%
> 40%
Notes: 25

## Slide 26: Fonctions principales courantes
🏃

## Slide 27: Les fonctions principales classiques
Alimenter
Actionner
Amplifier
Piloter
Afficher
Chauffer
Mesurer
Mettre en forme
Calculer
…

## Slide 28: À vous !
1 - Télévision cathodique
Entrée péritel
Entrée antenne UHF
2 - Amplificateur HiFi
2 canaux
4 entrées RCA
Bluetooth
Vu mètre 10 bandes
3 Eqs intégrés
3 - Cafetière à grains

## Slide 29: Alimenter
« On est ce que l’on mange 🍔 »
Hippocrate - 2423 ans Av. A.

## Slide 30: Alimentation secteur
Objectif :
  Alimenter les composants électroniques ou actionneurs divers
Réalisation :
  75% Analogique pure
  25% Mixte
Réduire/Augmenter la tension alternative
Redresser la tension alternative
Réguler la tension
Prise de courant 220V
Tension continue
Tension alternative
Protéger
Tester :
  Vérifier les protections (souvent fusibles)
  Mesurer les tensions de sortie
Tensions courantes :
  Tensions continues :
    12V / 9V / 5V / 3,3V / 1,8V
  Tensions alternatives :
    >48V/ 48V / 24V / 12V / 9V
⚠

## Slide 31: Alimentation batterie
Objectif :
  Alimenter les composants électroniques ou actionneurs divers
Réalisation :
  75% Analogique pure
  25% Mixte
Réguler la tension
Batterie
Tension continue
Chargeur
Protéger
Protéger
Tester :
  Vérifier les protections (souvent fusibles)
  Mesurer les tensions de sortie
Tensions courantes :
  Tensions continues :
    12V / 9V / 5V / 3,3V / 1,8V
  Tensions alternatives :
    >48V/ 48V / 24V / 12V / 9V
⚠