## Slide 1: Les bases de l’électronique
PUSH START
PUSH START

## Slide 2: Les bases de l’électronique

## Slide 3: Une histoire d’électrons
Atome d’hélium :
+
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 x Neutrons
+
2 x Protons
-
2 x Électrons
Atome de cuivre :
35 x Neutrons
+
29 x Protons
-
29 x Électrons
Notes: Atome : Une configuration d’un nombre de « billes » (particules subatomiques) protons/neutrons/electrons  Tableau Mendeleïev
Protons : Centre de l’atome chargé positivement
Neutrons : Centre de l’atome pas de charge
Electron: Orbite chargé négativement (  Pas rentré dans distance orbite au noyau)
Circonstances normales : atome neutre nb protons = nb electrons

## Slide 4: Une histoire d’électrons
+
-
Proton : Charge positive
Électron : Charge négative
+
+
+
-
Les charges opposées s’attirent
Les protons maintiennent les électrons en orbites autour du noyau de l’atome
🌍
🛰️
Notes: Charge électrique propriété des « billes » : 2 charges distinctes définit arbitrairement

## Slide 5: Une histoire d’électrons
🌍
🛰️
🛰️
🪐
Un électron très fortement attaché à son noyau :
Un électron faiblement attaché à son noyau :
Matériaux conducteur
Matériaux isolant
Notes: Certains atomes  électrons sont faiblement attachés à leur noyau  matériaux conducteurs

## Slide 6: Une histoire d’électrons
-
Force électromotrice
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes: Lorsque soumis à une force électromotrice les électrons passent d’un noyau à un autre

## Slide 7: Une histoire d’électrons
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Un déplacement d’électrons  Courant électrique
Notes: Un flux d’électrons -> courant électrique -> Ampères

## Slide 8: Une histoire d’électrons
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Courant électrique : Ampères (A)
1 A = 6 241 000 000 000 000 000 électrons / seconde
Notes: 6,241*10^18 électrons / seconde
Notée en rouge

## Slide 9: Une histoire d’électrons
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Force électromotrice (FEM) : Une tension en Volts (V)
Notes: Fem -> Tension en Volts (Vert)

## Slide 10: AnalEAUgie
Montagne
Source
Mer
0 m
1 000 m
Altitude (m)  Tension
1 000 m
- 1 000 m
Débit  Courant

## Slide 11: AnalEAUgie
Tension  Pression d’eau
Courant  Débit d’eau

## Slide 12: Sources de tensions
Une tension en Volts (V) : Différence de potentiels
Notée « U » ou « V »
Un potentiel : Un endroit avec une charge électrique donnée, soit positive soit négative
+
-
Charge positive
Charge négative
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## Slide 13: Sources de tensions
+
-
Charge positive
Charge négative
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes: Pile classique de 1,5V
Deux potentiels
Tension étant une différence elle à un sens
Convention : Flèche pointe 1er potentiel  la queue 2ème potentiel

## Slide 14: Sources de tensions
+
-
Charge positive
Charge négative
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VAB
Fermeture du circuit : Les électrons peuvent se déplacer dans un matériaux conducteur.
Apparition d’un courant électrique I
 Sens inverse du déplacement des électrons
I
Touts les électrons sont passés dans le circuit fermé, : la pile est vide, disparition de la tension à ses bornes
Notes: Sens de notation du courant est inverse au sens de déplacement des électrons
Du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas

## Slide 15: Représentation schématique
Des schémas et des conventions

## Slide 16: Sources de tensions
Pile
Batterie
Source de tension réglable
Notes: Pile classique de 1,5V
Deux potentiels
Tension étant une différence elle à un sens
Convention : Flèche pointe 1er potentiel  la queue 2ème potentiel

## Slide 17: Les dipôles
Source de tension réglable
Dipôle
Composant électrique possédant deux bornes.
Notes: Pile classique de 1,5V
Deux potentiels
Tension étant une différence elle à un sens
Convention : Flèche pointe 1er potentiel  la queue 2ème potentiel

## Slide 18: Les dipôles
Dipôle passif
Un dipôle est passif si lorsqu’il est à vide (parcouru par aucun courant) la tension à ses bornes est nulle
Dipôle actif
Un dipôle est actif si lorsqu'il est à vide la tension à ses bornes n’est pas nulle
Convention récepteur
Convention générateur
Notes: Pile classique de 1,5V
Deux potentiels
Tension étant une différence elle à un sens
Convention : Flèche pointe 1er potentiel  la queue 2ème potentiel

## Slide 19: Les dipôles
Dipôle passif
Ampoule
Résistance
LED
…
Dipôle actif
Source de tension
Source de courant
Notes: Pile classique de 1,5V
Deux potentiels
Tension étant une différence elle à un sens
Convention : Flèche pointe 1er potentiel  la queue 2ème potentiel

## Slide 20: Le premier circuit
1
2
BAT
12V
LAMPE
Dipôle ACTIF
Dipôle PASSIF
Notes: Convention de fléchage de la tension
Symbole d’une batterie 12 V
Actif ?
Passif ?

## Slide 21: Le premier circuit
1
2
BAT
12V
LAMPE
Notes: Apparition d’un courant « I » qui allume la lampe

## Slide 22: Les lois élémentaires
Lois de Kirchhoff
  Loi des mailles
  Loi des nœuds
Loi d’ohm

## Slide 23: Loi des mailles – Une loi pour les unifier toutes 💍🧙
1 – Une maille est un circuit fermé
2 – Parcourir la maille en entier et noter chaque tension rencontrée :
Avec un signe « + » si je passe par la queue de la flèche
Avec un signe « - » si je passe par la tête de la flèche
3 – La somme de ces tensions est égale à « 0 »
Notes: Apparition d’un courant « I » qui allume la lampe

## Slide 24: Loi des mailles – Une loi pour les unifier toutes 💍🧙
Montagne
Source
Mer
0 m
1 000 m
Altitude (m)
800 m
200m
800m
1000 m
Refuge

## Slide 25: Loi des mailles – Une loi pour les unifier toutes 💍🧙
1 – Noter les tensions selon la convention générateur/récepteur
2 – Parcourir la maille en entier et noter chaque tension rencontrée :
Avec un signe « + » si je passe par la queue de la flèche
Avec un signe « - » si je passe par la tête de la flèche
3 – La somme de ces tensions est égale à « 0 »
Notes: Apparition d’un courant « I » qui allume la lampe

## Slide 26: Loi des nœuds – Une loi pour les unifier tous 💍🧙
1 – Flécher et nommer les courants dans chaque branches
2 – À chaque nœud faire la somme des courants
Avec un signe « + » si le courant rentre dans le nœud
Avec un signe « - » si le courant sors du nœud
3 – La somme de ces courants est égale à « 0 »
Notes: Apparition d’un courant « I » qui allume la lampe

## Slide 27: La star des dipôles : ⭐le résistor⭐
Notion de résistivité
Le composant

## Slide 28: La résistance : une histoire de conduction 🏎️
Faible débit d’eau  Faible courant électrique
Fort débit d’eau  Fort courant électrique
Notes: Comment laisser passer plus ou moins de courant

## Slide 29: La résistance : une histoire de conduction 🏎️
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes: Fem -> Tension en Volts (Vert)

## Slide 30: La résistance : une histoire de conduction 🏎️
La résistivité
Coefficient d’un matériaux caractérisant sa capacité à s’opposer à la circulation du courant.
Le coefficient est donné pour un matériaux de 1m de longueur et de 1m² et à une température donnée.
Elle s’exprime en Ω.m (ohms par mètres) et est notée (rho)
Métal | Résistivité @ 27°C (Ω m)
Argent | 16 × 10−9
Cuivre | 17 × 10−9
Or | 22 × 10−9
Aluminium | 28 × 10−9
Magnésium | 43 × 10−9
Bronze | 55 × 10−9
Zinc | 61 × 10−9
Laiton | 71 × 10−9
Cadmium | 76 × 10−9
Nickel | 87 × 10−9
Fer | 100 × 10−9
Platine | 111 × 10−9
Étain | 120 × 10−9
Plomb | 208 × 10−9
Constantan | 500 × 10−9
Mercure | 941 × 10−9
Carbone | 40 × 10−6

## Slide 31: La résistance : une histoire de conduction 🏎️
La résistance
Capacité d’un matériau à s’opposer au passage du courant.
Exemple :
Carbone
1 mm
0,2 mm
0,2 mm

## Slide 32: La résistance : une histoire de conduction 🏎️
Un résistor  Une résistance
Symbole
Européen
Américain
Valeur  Résistance en Ω (ohms)

## Slide 33: La loi d’ohm : la seule et unique

## Slide 34: La loi d’ohm : la seule et unique
Notes: Convention récepteur

## Slide 35: La loi d’ohm : la seule et unique
1 -Loi des mailles
Déterminer la valeur du courant :
2 -Loi d‘ohm
Notes: Convention récepteur

## Slide 36: La puissance 💪 !

## Slide 37: La puissance 💪 !
Notes: Convention récepteur

## Slide 38: Associations de résistances
Mise en série
Mise en parallèle
Résistances équivalentes

## Slide 39: Mise en série
Connexion « à la suite »
Même courant
Tensions différentes
Résistance équivalente
Notes: Convention récepteur

## Slide 40: Mise en parallèle
Connexion « à côté »
Courants différents
Même tension
Résistance équivalente
REQ
Notes: Convention récepteur

## Slide 41: Mise en parallèle
Cas de 2 résistances :
Résistance équivalente
Cas de 2 résistances égales :
Notes: Convention récepteur

## Slide 42: Les lois élémentaires, la suite
Pont diviseur de tension
Théorème de superposition
Générateur de Thévenin

## Slide 43: Pont diviseur de tensions
R1
R2
VE
?
1 – Flécher les tensions et les courants

## Slide 44: Pont diviseur de tensions
R1
R2
VE
?
1 – Flécher les tensions et les courants

## Slide 45: Pont diviseur de tensions
R1
R2
VE
?
1 – Flécher les tensions et les courants
2 – Loi d’ohm

## Slide 46: Pont diviseur de tensions
R1
R2
VE
?
1 – Flécher les tensions et les courants
2 – Loi d’ohm
3 – Mise en série de R1 et R2

## Slide 47: Pont diviseur de tensions
1 – Flécher les tensions et les courants
2 – Loi d’ohm
3 – Mise en série de R1 et R2
VE
4 – Trouver le courant I

## Slide 48: Pont diviseur de tensions
1 – Flécher les tensions et les courants
R1
R2
VE
?
2 – Loi d’ohm
3 – Mise en série de R1 et R2
4 – Trouver le courant I
5 – Exprimer VS

## Slide 49: Pont diviseur de tensions

## Slide 50: Pont diviseur de tensions
R1
10k
R2
18k
VE
12V
?
1 – Pont diviseur, trouvez la tension aux bornes de

## Slide 51: Théorème de superposition
R1
4.7k
R2
2.2k
V1
12V
V2
6V
R3
6.8k
1 – Éteindre UNE source
2 – Exprimer la tension à l’endroit cherché
3 – Le résultat est la somme des expressions trouvées
Va ?
Pour toutes les sources

## Slide 52: Théorème de superposition
Éteindre une source
  Source de tension  Fil
  Source de courant  Ouvert
Va ?
R1
4.7k
R2
2.2k
V1
12V
V2
6V
R3
6.8k
3 – Sommer les résultats
1 - Extinction de V1
1 - Extinction de V2
2 - Calcul de Va : Pont diviseur
2 - Calcul de Va : Pont diviseur

## Slide 53: Pont diviseur de tensions
R1
10k
R2
18k
VE
12V
?
1 – Pont diviseur, trouvez la tension aux bornes de

## Slide 54: 3…2…1… Ignition ! 🏎️
12 V
1 - Démarreur éteint :
2 - Démarreur allumé :
12 V
M
10 V

## Slide 55: 3…2…1… Ignition ! 🏎️
V1
12V
M
1 - Démarreur éteint :

## Slide 56: 3…2…1… Ignition ! 🏎️
V1
12V
M
1 - Démarreur allumé :

## Slide 57: 3…2…1… Ignition ! 🏎️
V1
12V
M
Ω

## Slide 58: 3…2…1… Ignition ! 🏎️
V1
12V
1 - Démarreur allumé :
M
0.2

## Slide 59: 3…2…1… Ignition ! 🏎️
1 - Démarreur allumé :
V4
12V
M
0.2
R
0.04

## Slide 60: Générateur de Thévenin
RTH
VTH
LOAD
VTH : Tension à vide
RTH : Résistance de sortie
  Résistance entre A et B lorsque VTH est éteinte
LOAD : Résistance de charge
2 Paramètres :
A
B

## Slide 61: Générateur de Thévenin
RTH
VTH
LOAD
2 Cas :
A
B

## Slide 62: Rappels sur les équations
Une équation est déjà un résultat ! (ie : Ma date de naissance = la tienne  grosse teuf ensemble)
Une équation  une balance, un truc de chaque côté le résultat au millieu

## Slide 63: TP
Mesure d’une tension
Mesure d’un courant
Mesure d’une résistance
Mesure d’une résistance avec ampèremètre
Vérification par la mesure des calculs réalisés

## Slide 64
Les appareils de mesure
Le multimètre

## Slide 65
Plusieurs mesures :
  Tension (V)
    Continue
    Alternative
  Courant (A)
    Continu
    Alternatif
  Résistance (Ohms)
  Continuité (Ohms)
  Testeur de diode (V)
  Capacité (F)
Le multimètre

## Slide 66
Plusieurs mesures :
  Tension (V)
    Continue
    Alternative
  Courant (A)
    Continu
    Alternatif
  Résistance (Ohms)
  Continuité (Ohms)
  Testeur de diode (V)
  Capacité (F)
Le multimètre
Sélecteur de fonction
Fonction alternative

## Slide 67
Plusieurs mesures :
  Tension (V)
    Continue
    Alternative
  Courant (A)
    Continu
    Alternatif
  Résistance (Ohms)
  Continuité (Ohms)
  Testeur de diode (V)
  Capacité (F)
Le multimètre
Bornes de raccordement

## Slide 68
Plusieurs mesures :
  Tension (V)
    Continue
    Alternative
  Courant (A)
    Continu
    Alternatif
  Résistance (Ohms)
  Continuité (Ohms)
  Testeur de diode (V)
  Capacité (F)
Le multimètre
Bornes de raccordement

## Slide 69
Plusieurs mesures :
  Tension (V)
    Continue
    Alternative
  Courant (A)
    Continu
    Alternatif
  Résistance (Ohms)
  Continuité (Ohms)
  Testeur de diode (V)
  Capacité (F)
Le multimètre
Bornes de raccordement

## Slide 70
Montagne
Source
Mer
0 m
1 000 m
Altitude (m)  Tension
Mesurer une tension
01/09/2025
Les bases de l’électronique
70

## Slide 71
Montagne
Source
Mer
0 m
10 V
Altitude (m)  Tension
Mesurer une tension
01/09/2025
Les bases de l’électronique
71
- 10 V
Notes: 71

## Slide 72
Mesurer une tension
V

## Slide 73
Montagne
Source
Mer
0 m
1 000 m
Altitude (m)  Tension
Mesurer un courant
01/09/2025
Les bases de l’électronique
73
Compteur d’eau
3 014 220 gouttes / secondes
Notes: 73

## Slide 74
R1
10k
V1
12V
Mesurer un courant
A

## Slide 75
Mesurer une résistance
Ω
R1
10k
V1
12V

## Slide 76: Les signaux
Démarre le temps !

## Slide 77
Démarre le temps !

## Slide 78
Démarre le temps !

## Slide 79
Démarre le temps !

## Slide 80
Démarre le temps !

## Slide 81
Un tour de manège !
Notes: Tracer le « 220 » au tableau
Expimer son équation

## Slide 82
Les caractéristiques des signaux
Différentes amplitudes
Amplitude :
Amplitude Crête à Crête :
Valeur efficace :
Valeur Moyenne :
Amplitude :
Amplitude Crête à Crête :
Valeur efficace :
Notes: Tracer le « 220 » au tableau
Exprimer son équation

## Slide 83
Les caractéristiques des signaux
Différentes temporalités
Période :
Fréquence :
Pulsation :
Notes: Tracer le « 220 » au tableau
Exprimer son équation

## Slide 84
Les caractéristiques des signaux
Différentes temporalités
Période :
Fréquence :
Pulsation :
Notes: Tracer le « 220 » au tableau
Exprimer son équation

## Slide 85: Fourrier

## Slide 86: Les GBF
Vous avez dit basses fréquences ?

## Slide 87: L’Oscilloscope

## Slide 88
TP
Technologie des résistances
Mesure d’une tension
Mesure d’un courant
Mesure d’une résistance
Mesure d’une résistance avec ampèremètre
Vérification par la mesure des calculs réalisés

## Slide 89
Les condensateurs
Un château d’eau

## Slide 90
Les condensateurs
Un château d’eau
Comment ça marche ?
Décharge  Utiliser de l’eau
Charge  Stocker de l’eau

## Slide 91
Les condensateurs
Un château d’eau
Comment ça marche ?
Objectif :
Maintenir de l’eau à une certaine altitude
Puiser dans la réserve plutôt que dans la source

## Slide 92
Les condensateurs
Un château d’eau
Comment ça marche ?
Objectif :
Maintenir une certaine tension
Puiser du courant dans le condensateur plutôt que dans la source

## Slide 93
Les condensateurs
Symboles
Condensateurs polarisées
+
-
+
-

## Slide 94
Les condensateurs - Théorie
Caractéristiques :
Capacité :
  Unité : Farads F
  Ordre de grandeur : 1pF à 1F
Tolérance :
  Unité : Pourcentage %
  Ordre de grandeur : 1% à 20%
Tension de service
  Unité : Volts V
  Ordre de grandeur : 3V à 630V
Polarité
  Polarisé ou non
Relations :
Association :
Symbole :

## Slide 95
Charge d’un condensateur

## Slide 96: Les diodes
Entrez !!!!

## Slide 97: Les diodes
Comment ça marche ?
Notes: Pauli  Exclusion Quantique  Eléctrons ne peuvent avoir le même état quantique
Fermi -> Niveau de fermi  Niveau d’énergie électron volts entre bande de valence et band de conduction

## Slide 98: Diodes
Caractéristiques :
Tension de seuil
  En Volts (V)
Courant direct nominal
  En Ampères (mA)
Tension inverse
  En Volts (V)
État
  Passante OU bloquée
Relations :
Association :
Symbole :

## Slide 99: LED