## Slide 1: Les composants
Les Résistances

## Slide 2: Les résistances

## Slide 3: Les résistances - Théorie
Symbole :
Européen
Américain
Caractéristiques :
Résistance :
  Unité : Ohms Ω
  Ordre de grandeur : 0,1 Ω à 100 MΩ
Tolérance :
  Unité : Pourcentage %
  Ordre de grandeur : 1% à 10%
Puissance admissible
  Unité : Watts W
  Ordre de grandeur : 100 mW à 10kW
Relations :
Association :

## Slide 4: Les résistances – Technologie
Boitiers :
  Montage surface
  Traversant
  Borniers
Boitiers | CMS | Traversant | Borniers
Puissance admissible | < 0,25 W | 0,25W  2W | 2W  …
Dimensions |  |  | 

## Slide 5: Les résistances – Technologie
Valeurs et marquages :
E3 | E6 | E12 | E24 | E48 | E96 | E192
>20 % | 20 % | 10 % | 5 % | 2 % | 1 % | 0,5 %
Tolérances selon la série
Valeurs unitaire selon la série

## Slide 6: Les résistances – Technologie
Valeurs et marquages :

## Slide 7: Les résistances – Technologie
0 | Noir | Ne
1 | Marron | Mangez
2 | Rouge | Rien
3 | Orange | Ou
4 | Jaune | Je
5 | Vert | Vous
6 | Bleu | Brûle
7 | Violet | Votre
8 | Gris | Grande
9 | Blanc | Barbe
Valeurs et marquages :

## Slide 8: Les résistances – Technologie
Valeurs et marquages :
0 | Noir | Ne
1 | Marron | Mangez
2 | Rouge | Rien
3 | Orange | Ou
4 | Jaune | Je
5 | Vert | Vous
6 | Bleu | Brûle
7 | Violet | Votre
8 | Gris | Grande
9 | Blanc | Barbe

## Slide 9: Causes de pannes
Puissance reçue trop importantes
  Symptômes :
    Brûlures
    Éclatement
Soudure usée
  Symptômes
    Composant dessoudé
    Pas de résistivité entre les deux empreintes

## Slide 10: Les condensateurs

## Slide 11: Les condensateurs - Théorie
Caractéristiques :
Capacité :
  Unité : Farads F
  Ordre de grandeur : 1pF à 1F
Tolérance :
  Unité : Pourcentage %
  Ordre de grandeur : 1% à 20%
Tension de service
  Unité : Volts V
  Ordre de grandeur : 3V à 630V
Polarité
  Polarisé ou non
Relations :
Association :
Symbole :

## Slide 12: Les condensateurs – Technologie
Boitiers :
  Montage surface
  Traversant
  Borniers

## Slide 13: Attention au sens !!!!
BOUM !!!

## Slide 14: Causes de pannes
Tension de claquage dépassée
  Symptômes :
    Éclatement  BOUM !!!
      Problème d’alimentation !
Usure dans le temps
  Symptômes
    Condensateur bombé
    Fuite du composant

## Slide 15: Les diodes
Entrez !!!!

## Slide 16: Les diodes
Comment ça marche ?
Notes: Pauli  Exclusion Quantique  Eléctrons ne peuvent avoir le même état quantique
Fermi -> Niveau de fermi  Niveau d’énergie électron volts entre bande de valence et band de conduction

## Slide 17: Diodes
Caractéristiques :
Tension de seuil
  En Volts (V)
Courant direct nominal
  En Ampères (mA)
Tension inverse
  En Volts (V)
État
  Passante OU bloquée
Relations :
Association :
Symbole :

## Slide 18: LED