## Slide 1
Selon le nombre de participant.e.s, un ou deux animateurs
25 min
Atelier en groupe entier
Minimum deux apprenant.e.s
Débutant.e
Atelier Introduction
Niveau
Pré-requis
Animateurs/animatrices
Objectifs pédagogiques
Participant.e.s
L’objectif de cet atelier est de découvrir les différents domaines et métiers de l’electricité, d’appréhender la notion de traitement de l’information et découvrir les domaines analogique et numérique utilisés en électronique.
Description de l’atelier
Durée
Pour l’animateur le support de présentation Bases de l’électronique.pptx
Un vidéoprojecteur et un écran.
Un multimètre par binôme
Des sources de basses tensions (réglables, alternatives type transfo, chargeur de téléphones, chargeur de piles/batterie, etc…)
Des « boites noires » résistives et des câbles banane pour le srelier
Avant de commencer (préparation, matériel et contenus utilisés)
Comprendre les bases de l’électronique
Utiliser les outils de la réparation
MODULE TECHNIQUE – Électronique – Bases Électricité
Compétences developées : 6, 7, 8, 10

## Slide 2
Introduction
Avec l’animateur/animatrice
10 min
sans l’ordinateur
Courants et tension
Avec l’animateur/animatrice
30 min
Conseils pour l’animation de cette partie
A l’aide d’un tableau blanc ou d’un outil numérique tel que Framindmap réaliser une carte mentale de ce que représente l’électricité pour les participant.es, l’idée est de lister et commencer à construire une base commune sur leurs connaissances en électricité. Les notions de tensions, de courant, de puissance, de mouvement d’électrons, etc…
Dérouler les diapos 3 à 14 afin de mettre en place un vocabulaire commun sur les notions de courant et de tension.
Certains matériaux « tiennent » moins bien leurs électrons, on arrive donc en les poussant à les faire se déplacer. Ces matériaux sont conducteurs
Les électrons sont mis en mouvement par une force électromotrice (FEM), cette force est la tension. La quantité d’électrons traversant un matériaux en une seconde est un courant électrique en A.
Utiliser l’analogie de l’eau coulant depuis une montagne : La tension est une altitude en m mesurée depuis une référence : la masse (niveau de la mer) (et non pas la terre, la terre est un moyen de protection). Le débit de la source représente le courant qui circule (la quantité d’électrons).
Les sources de tensions (nos montagnes), comme une pile, ont deux pôles, un ou des électrons sont en excès pour l’un et des électrons sont en manque pour l’autre. Ceci est causé par une réaction chimique dans la pile.
Ces pôles sont donc « chargés » positivement ou « négativement » ils représente chacun un potentiel = une altitude donnée. La différence entre ces deux potentiels donne une tension. Une tension est donc toujours donnée entre deux potentiels et peut donc être mesurée dans les deux sens. Cf diapo « Mesurer une tension »
Pour que le courant électrique se mette à circuler il faut fermer le circuit. Une fois que les charges se sont équilibrées il n’y a plus de différence de charge, donc de potentiel, donc plus de tension. On note par convention le courant dans le sens inverse des électrons #dommage
Cette partie théorique peut-être un peu laborieuse à digérer, l’utilisation d’un maximum d’analogie permettras de faciliter sa compréhension. De plus le fait que les électrons se déplacent dans le sens inverse de la notation du courant peux embêter, c’est pourquoi dès l’apparition de la notion de flechage du courant, essayer de mettre les électrons de côté dans les explications.
sans l’ordinateur
MODULE TECHNIQUE – Électronique – Bases Électricité
Compétences developées : 6, 7, 8, 10

## Slide 3
Représentation schématique
Avec l’animateur/animatrice
10 min
sans l’ordinateur
Conseils pour l’animation de cette partie
Dérouler les diapositives 15 -17 pour présenter la notion de représentation schématique et de notation des tensions et des courants.
Dans un schéma il convient d’identifier le générateur/la source (la montagne), une fois trouvée il convient de flécher le courant comme sortant de cette source.
Les tensions sont elles représentées par des flèches, la pointe de la flèche est toujours sur le plus haut potentiel du dipôle, la penne de la flèche est sur le potentiel le plus bas du dipôle.
Lorsque l’on ne connait pas le potentiel le plu haut, il convient de noter la flèche de la tension dans le sens inverse du courant pour tous les composants sauf pour les sources de tensions.
Lors d’une première partie de cet atelier, dérouler les diapos 18 – 29 pour présenter le multimètre et notamment la mesure de tension et de courant. ⚠ Bien mettre en avant que lorsque qu’un multimètre est en ampèremètre il se comporte comme un fil et peux donc faire des courts circuits⚠
Comparer le voltmètre à un grand mètre ruban pour mesurer une altitude
Comparer l’ampèremètre à un compteur d’eau et bien insister sur le fait que pour compter tous les électrons qui le traversent il doit être en série avec le montage.
Dans un second temps, former des binômes et leurs distribuer plusieurs « boites noires » résistives qu’il brancheront à leur gré sur une alimentation stabilisée.
  Leur demander de refaire sur papier le schéma qu’ils ont ainsi réalisé et ensuite de flécher les tensions et les courants.
  Ensuite leur distribuer des multimètres et leur demander de faire des mesures de tension et de courant sur chacune des boites noires et de reporter ses mesures sur leur schémas.
  Faire mesurer les tensions à la fois en AC et à la fois en DC, un des groupes pourrait utilisé un GBF comme source de tension au lieu d’une alimentation pour mettre en évidence la différence entre AC et DC
  Ensuite par binômes leur demander d’essayer de tirer une conclusion sur la répartition de ces tensions et des courants. L’idée est de leur faire découvrir que la tension au borne d’une branche est la somme des tensions des éléments qui composent cette branche.
  Enfin l’animateur.trice feras une mesure sur un prise réseau 230V pour mettre en évidence qu’en DC il n’y à pas de valeur mais que pourtant il y a de l’électricité dangereuse en AC !
Dans la partie mesure il est fréquent que les mesures de courant soient difficile à mettre en œuvre, il peut être utile de faire la démonstration en groupe entier d’une mesure de courant.
MODULE TECHNIQUE – Électronique – Bases Électricité
Compétences developées : 6, 7, 8, 10
Conseils pour l’animation de cette partie
Cette partie théorique peut-être également un peu laborieuse à digérer. L’idée est de mettre un premier pas dans la représentation schématique et les conventions de fléchage pour pouvoir ensuite mieux comprendre les répartitions des tensions et des courants.
Avec l’animateur/animatrice
30 min
sans l’ordinateur
Le multimètre

## Slide 4
Loi des mailles et loi des noeuds
Avec l’animateur/animatrice
30 min
sans l’ordinateur
Dérouler les diapositives 31 - 35 pour présenter la loi des mailles et la loi des nœuds plus formellement que découvert précedemment dans le TP.
Se reposer à nouveau sur l’analogie de la montagne en imaginant une randonnée avec différents dénivelés.
Dans un second temps, à partir des montages réalisés avec les boites noires, nommer toutes les tensions et les courants et appliquer les lois des mailles et les loi des nœuds.
MODULE TECHNIQUE – Électronique – Bases Électricité
Compétences developées : 6, 7, 8, 10
Conseils pour l’animation de cette partie
L’apparition ici d’une équation peux déstabiliser nombre d’apprenant.es. Ne pas hésiter à se reposer, pour la compréhension du phénomène, sur l’expérience précédente. Si le mot équation fait peur car rappel trop le cursus scolaire, rassurer les apprenant.es qu’il n’y a pas besoin d’être bon en math pour comprendre ce qu’il se passe. Une équation n’est « qu’une » égalité et l’on se sert des égalités tous les jours pour acheter du pain, des cartes pokémons, etc…. L’utilisation d’abstraction pour les noms des tensions au lieu de valeurs peux également dérouter, ne pas hésiter à utiliser des applicaitons numériques
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Les bases de l’électroniques,pptx Ce support a été conçu pour PowerPoint et contient de nombreuses animations qui malheuresement ne fonctionne pas avec d’autres liseuses de diapos.
CONSEILS D’ANIMATION
L’idée de cette première partie un peu théorique est de comprendre les notions de courant et de tension et de découvrir les premiers appareils de mesure. Contenant de la théorie cette partie doit être déroulé lentement en s’assurant à outrance de la compréhension de chacun, chacune afin d’avoir un socle de connaissances communes.
Atelier conçu et rédigé par :
Théo Hyvon