## Slide 1
Selon le nombre de participant.e.s, un ou deux animateurs
3h
Atelier en groupe entier
Minimum deux apprenant.e.s
Débutant.e à Confirmé.e
Atelier Fonctions principales
Niveau
Pré-requis
Animateurs/animatrices
Objectifs pédagogiques
Participant.e.s
L'objectif de ces ateliers est de confronter les apprenant.es à différents cas de pannes et situations de tests et de réparations.
Description de l’atelier
Durée
Des objets en pannes
Fiche de suivi d’un appareil à réparer
Outillage de démontage
Outillage de test et de mesures
Multimètres
Avant de commencer (préparation, matériel et contenus utilisés)
Comprendre les bases de l’électronique
Utiliser les outils de la réparation
MODULE TECHNIQUE – Électronique – Session réparation
Compétences developées : 17, 20, 21, 22, 25 , 26

## Slide 2
Préparer la réparation
Avec l’animateur/animatrice
3h
sans l’ordinateur
Former des binômes et leur faire choisir un ou plusieurs objets à réparer
Leur faire remplir systématiquement un fiche de suivi de l’objet et leur faire noter leurs observations sur ce documents tout au long de la réparation, tout au long de l’étude de la panne et de la réparation voici une liste d’actions que les apprenant.es peuvent réaliser :
Leur faire dessiner le schéma fonctionnel avant de passer à la suite
Leur faire tester l’appareil
Identifier la panne et sa répétabilité
Proposer une ou plusieurs options de réparation ou remplacement de pièces
Se renseigner sur le prix initial de l’objet et le prix d’un appareil éventuel de remplacement neuf
Compétences developées : 18, 19, 21, 23
MODULE TECHNIQUE – Électronique – Session réparation
Le grand bain
Avec l’animateur/animatrice
3h
sans l’ordinateur
⚠ HORS TENSION ⚠ Démonter et DOCUMENTER le démontage l‘objet et utiliser le synoptique de réparation RepairHelp
Réaliser une étude de risques mécaniques et électriques et appliquer des méthodes de prévention ou de suppression des risques
Consulter les internets pour se renseigner sur d’éventuelles pannes courantes ou méthodes de réparation / démontage de l’objet
Identifier les pièces défectueuses
Procéder aux réparations avec les outils et les méthodes nécessaires et appropriée
Conseils pour l’animation de cette partie
L’idée est ici de formaliser une méthode de diagnostic et de préparer au maximum une intervention de démontage et d’identification de la panne.
Ces étapes peuvent sembler un peu procédurières aux stagiaires qui voudront très certainement tout de suite sauter sur les tournevis. Il est pourtant important de leur faire comprendre que cette étape est essentielle pour déjà orienter fortement la future recherche de panne.
Conseils pour l’animation de cette partie
Ca y est voilà le grand bain, les apprenant.es vont sûrement se retrouver face à de nombreuses difficultés qui nécessiteront des apports théoriques soit de façon autodidacte à travers des recherches soit à travers des temps de théorie en groupe.
Encourager les apprenant.es à faire des recherches par eux-mêmes avec tous les outils à leur disposition.

## Slide 3
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Idientifier les fonctions principales d’un objet électronique Ce support a été conçu pour PowerPoint et contient de nombreuses animations qui malheuresement ne fonctionne pas avec d’autres liseuses de diapos.
CONSEILS D’ANIMATION
L’idée de cette partie est dedonner le réflexe aux apprenant.es de décomposer les objets complexes en une somme de fonctions plus ssimples mises bout à bout pour à la fois avoir une meuilleur compréhension de l’objet et à la fois pour commencer à introduire une méthodologie de test eet de validation des fonctions.
Atelier conçu et rédigé par :
Théo Hyvon
Compétences developées : 18, 19, 21, 23
MODULE TECHNIQUE – Électronique – Fonctions principales et synoptiques