## Slide 1
Selon le nombre de participant.e.s, un ou deux animateurs
3h
Atelier en groupe entier
Minimum deux apprenant.e.s
Débutant.e
Atelier Bases de l’électricité
Niveau
Pré-requis
Animateurs/animatrices
Objectifs pédagogiques
Participant.e.s
L'objectif de cet atelier est de découvrir par l’expérimentation le fonctionnement de deux premiers composants : une ampoule et une résistance
Description de l’atelier
Durée
Pour l’animateur le support de présentation Bases de l’électronique.pptx
Un vidéoprojecteur et un écran.
Un multimètre par binôme
Une alimentation stabilisée par binôme
Des ampoules 3V
Des résistances de différentes valeurs 47 Ohms à 100 kOhms
Avant de commencer (préparation, matériel et contenus utilisés)
Comprendre les bases de l’électronique
Utiliser les outils de la réparation
MODULE TECHNIQUE – Électronique – Les lois de l’électricité
Compétences developées : 6, 7, 8, 9, 11, 12

## Slide 2
Présentation d’un premier composant : l’ampoule
Avec l’animateur/animatrice
15 min
sans l’ordinateur
L’ampoule - Découverte
Avec l’animateur/animatrice
1h 15
Distribuer des ampoules et présenter le symbole d’une ampoule et d’une source de tension
Questionner les apprenant.es sur le fonctionnement et l’usage des ampoules
1 Ampoule
Présenter le fonctionnement de l’alimentation stabilisée, sur le réglage de la tension (mettre un courant limite à 1A en amont et présenter le réglage de courant comme étant une sécurité à ne pas dépasser)
Distribuer une ampoule à chaque binôme et leur faire brancher sur l’alimentation qui sera dans un premier temps réglée à 0V
Faire réaliser un schéma et flécher les tensions et les courants
Faire ensuite monter la tension de l’alim de 0 à 4V par pas de 0,1V. Que se passe-t-il sur l’ampoule ?
Faire noter le courant consommée (affiché sur l’alimentation stabilisée) quand la tension est à 4V (~300mA)
Présenter la puissance et sa formule ( P = U x I ) et faire calculer la puissance consommée par une ampoule (4 x 0,3 = 1,2W)
2 Ampoules en série
Rerégler l’alimentation à 0V
Distribuer une seconde ampoule et la faire brancher en série
Réaliser un schéma et flécher les tensions et le courant
Faire monter la tension de l’alimentation de 0 à 4V, à 4V que remarquez vous sur le lampes ?
Noter le courant consommé (213mA)
Distribuer un multimètre et le mettre en voltmètre pour réaliser des mesures de tension sur chaque ampoules et sur l’alimentation. (2V + 2V = 4V)
Faire monter la tension jusqu’à 8V. Quid de l’état des lampes ?
Noter le courant et refaire les mesures de tensions (4V+V = 8V)
Comment les ampoules se répartissent la tension totale de l’alimentation ? (Somme tensions ampoules = tension de l'alimentation)
Calculer la puissance.
Comparer les résultats au premier montage
sans l’ordinateur
MODULE TECHNIQUE – Électronique – Les lois de l’électricité
Compétences developées : 6, 7, 8, 10

## Slide 3
L’ampoule – Découverte (suite)
Avec l’animateur/animatrice
1h 15
Conseils pour l’animation de cette partie
2 Ampoules en parallèle
Rerégler l’alimentation à 4V
Faire brancher les 2 ampoules côte à côte, réaliser un schéma et noter les tensions et les courants
Noter le courant et mesurer les tensions (600mA 4V)
Calculer la puissance
Comparer au premier montage
Si l’on devait rajouter une ampoule en parallèle quel serait les tensions, courant et puissance ?
Réaliser le montage et vérifier les résultats
2 Ampoules en série + 1 parallèle
Rerégler l’alimentation à 4V
Réaliser le schéma de 2 ampoules en série et une en parallèle, flécher et nommer tensions et courant
Noter et mesurer tensions et courant.
Comparer ce montage aux deux précédents
La notion de fléchage de courant et tensions sur les schémas peut être compliquée à aborder et peux dans un premier temps faire l’objet d’une démonstration avant de mettre les apprenant.es en position de faire. De plus l’utilisation d’une calculatrice pour le calcul de la puissance peux être difficile pour certain et peux également faire l’objet d’une démonstration.
sans l’ordinateur
MODULE TECHNIQUE – Électronique – Les lois de l’électricité
Compétences developées : 6, 7, 8, 10

## Slide 4
La résistance - Découverte
Avec l’animateur/animatrice
1h 15
Conseils pour l’animation de cette partie
Découverte :
Dérouler les diapos 36 à 37 pour présenter le code couleur utilisé en électronique et en électricité.
Présenter le codage des valeurs des résistances et collectivement décoder les résistances de la diapo 38.
Distribuer des résistances aux participant.es et leur demander de donner les valeurs des et les tolérances des résistances
Ensuite distribuer des multimètres et demander aux participant.es de vérifier leur lecture avec une mesure.
Association de résistances :
Distribuez des résistances de façon à ce que chaque binôme possède au moins deux résistances. Leur demander de réaliser des mesures de résistance lorsque les deux résistances sont en série ou en parallèle. Essayer d’en tirer des conclusions sur les valeurs obtenues.
Présenter les diapos 39 à 43 pour présenter les différentes technologies de résistances, la normalisation des valeurs et le marquage des résistances CMS.
Présenter les diapos 44 à 47 pour formaliser les résultats identifiés lors de la partie pratique sur l’association de résistances.
Dans cette partie l’apparition de puissances de 10 et de grandes unités peux être déroutante. Ne pas hésiter à présenter un tableau des unités et des puissances aux participant.es afin qu’iels puissent poser les nombres dans le tableau.
sans l’ordinateur
MODULE TECHNIQUE – Électronique – Les lois de l’électricité
Compétences developées : 6, 7, 8, 10
La loi d’ohm
Avec l’animateur/animatrice
1h 30
sans l’ordinateur
Distribuer une breadboard par binôme et présenter son fonctionnement et son utilité avec la diapo
Distribuer également un potentiomètre par binôme. Leur faire mesurer la résistance entre chaque broche et dans différentes positions du curseur pour identifier le fonctionnement de ce composant.

## Slide 5
MODULE TECHNIQUE – Électronique – Les lois de l’électricité
Compétences developées : 6, 7, 8, 10
Avec l’animateur/animatrice
1h15 min
avec l’ordinateur
Expérimentation sur la loi d’ohm
Sur une breadboard placer une résistance placer un multimètre pour mesurer le courant traversant et un multimètre pour mesurer la tension aux bornes de la résistance.
Raccorder une source de tension variable aux bornes de la réistances.
Partir de 1V et jusqu’à 30V par pas de 2V, relever la tension et le courant dans la résistance.
Tracer ces mesures dans un graphique d’ordonnée Tension et d’abssice Courant et faire calculer le produit Tenion*Courant.
⚠ En fonction de la valeur de résistance choisie celle-ci peux se mettre à chauffer voire bruler, il faudras donc peut être adapter la plage de tension et la valeur de la résistance⚠
Faire remarquer l’échauffement de la résistance lors des valeurs de tension élevée. Expliquer ainsi le fonctionnement des radiateurs électriques.
Essayer de faire identifier une relation linéaire entre le courant et la tension avec le graphique tracé
Présenter les diapos 49 à 53 pour formaliser la loi d’ohm.
Présenter également la diapo 54 et 55 sur la formule de la puissance et donner quelques exemples de puissance consommée par des appareils courant (grille pain, radiateur, bouilloire…)
La loi d’ohm - suite
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Les bases de l’électroniques,pptx Ce support a été conçu pour PowerPoint et contient de nombreuses animations qui malheuresement ne fonctionne pas avec d’autres liseuses de diapos.
CONSEILS D’ANIMATION
L’idée de cette partie est de passer par la pratique pour mettre en évidence des lois fondamentales de l’électricité. Comme cela reste une approche théorique ne pas hésiter à relier les différents phénomènes à des phénomènes connus (eau et barrages, appareils chauffant, etc…)
Atelier conçu et rédigé par :
Théo Hyvon