## Slide 1
Selon le nombre de participant.e.s, un ou deux animateurs
3h
Atelier en groupe entier
Minimum deux apprenant.e.s
Débutant.e
Atelier Résistances
Niveau
Pré-requis
Animateurs/animatrices
Objectifs pédagogiques
Participant.e.s
L'objectif de cet atelier est de découvrir par l’expérimentation le fonctionnement des appareils de génération et de mesures de signaux autour d’un fil conducteur : le son et la musique.
Description de l’atelier
Durée
Pour l’animateur le support de présentation Bases de l’électronique.pptx
Un vidéoprojecteur et un écran.
Un multimètre par binôme
Une alimentation stabilisée par binôme
Des résistances de différentes valeurs 47 Ohms à 100 kOhms
Avant de commencer (préparation, matériel et contenus utilisés)
Comprendre les bases de l’électronique
Utiliser les outils de la réparation
MODULE TECHNIQUE – Électronique – Les signaux
Compétences developées : 6, 8, 9, 10, 13, 14

## Slide 2
Le son une histoire de fréquences
Avec l’animateur/animatrice
1h
sans l’ordinateur
Les signaux - Théorie
Avec l’animateur/animatrice
30 min
Conseils pour l’animation de cette partie
A l’aide d’un générateur de basses fréquence, un amplificateur audio et une paire d’enceintes, injecter le signal du GBF dans l’ampli audio.
Faire varier la fréquence du GBF de 0Hz à 20 000 Hz, demander aux participant.es de lever la main lorsqu’ils n’entendent plus le son produit par le GBF.
Demander aux participant.es comment fonctionne l’oreille. L’objectif ici est de mettre en évidence le lien entre la vibration de l’air et la fréquence. Son Graves / Basse fréquence sons aigus / Haute fréquences.
Que se passe-t-il lorsque l’on utilise un signal carré ou un signal triangulaire ? L’idée est ici de mettre en évidence le fait que le sinus est le signal « pur »
Brancher un oscilloscope en sortie du GBF et régler le signal sur une basse fréquence. Observer le mouvement de l’enceinte et mettre en relation le déplacement de l’enceinte et le signal sur l’oscilloscope.
Remplacer le GBF par de la musique, demander aux participant.es de décrire le genre de signal que l’on observe sur l’oscilloscope.
Présenter les diapos 56 à 65 et à l’aide de l’outil en ligne Desmos mettre en évidence les différentes caractéristiques d’un signal temporel : Période, Fréquence, Amplitude Crète à crète, Amplitude efficace, addition de signaux sinus Fourrier. « Tout est Sinus »
Dans cette partie les notations mathématiques peuvent être impressionnantes, mais ne pas hésiter à laisser les participant.es à aller sur Desmos et refaire les différentes notations de façon à imager les différentes relations.
Avec l’ordinateur
MODULE TECHNIQUE – Électronique – Les signaux
Compétences developées : 6, 8, 9, 10, 13, 14
Les signaux - Mesures
Avec l’animateur/animatrice
1 h
Par binôme avec un GBF et un multimètre, mesurer la sortie du GBF avec le voltmètre en mode AC et DC et faire varier les différents réglages du GBF, essayer d’identifier les mesures de valeurs continue et alternative et les paramètres d’offset et d’amplitude du GBF.
Remplacer le multimètre par un oscilloscope et visualiser des signaux sinus, carré, triangulaire (sans utiliser le bouton « Auto » ) et valider les observations faites sur les différents réglages du GBF.
Avec l’ordinateur
Conseils pour l’animation de cette partie
Dans cette partie si l’oscilloscope est un modèle analogique il peux être très compliqué de partir de zéro, une démonstration où au minima une calibration du niveau de référence de la voie par rapport à la GND aideras les binômes à mieux appréhender les réglages de l’oscilloscope et mesurer leurs signaux.

## Slide 3
MODULE TECHNIQUE – Électronique – Les signaux
Avec l’animateur/animatrice
30 min
avec l’ordinateur
Distribuer des condensateurs (entre 1uF et 100uF) et des résistances (entre 1k et 4,7k) et demander au participants de réaliser un circuit RC. Injecter un signal sinus à l'entrée du montage et observer à la fois l’entrée et la sortie du montage à l’oscilloscope.
Faire varier la fréquence du signal GBF de façon à dépasser la fréquence de coupure et voir le signal de sortie diminuer en amplitude et demander aux participants de partager leurs observations.
Une fois le phénomène identifié, demander au participant.es d’inverser le condensateur et la résistance et de recommencer leurs expérimentation. Cette fois l’idée est de leur faire baisser la fréquence du signal pour tomber sous la fréquence de coupure du circuit.
Mettre en parallèle le montage réalisé et les réglages d’un amplificateur son pour diminuer les basses ou les aigus, ou David Guetto et ses filtres sur ses mixs.
Découverte des Condensateurs
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Les bases de l’électroniques,pptx Ce support a été conçu pour PowerPoint et contient de nombreuses animations qui malheuresement ne fonctionne pas avec d’autres liseuses de diapos.
CONSEILS D’ANIMATION
L’idée de cette partie est de rajouter la notion temporelle à l’électricité de façon ludique avec comme fil conducteur le son et la musique. La découverte des appareils de génération et de mesure peut être une masse importante de nouvelles informations, mais ne pas héster à rassurer les participant,es sur le fait que vous allez revoir ces appareils.
Atelier conçu et rédigé par :
Théo Hyvon
Compétences developées : 6, 8, 9, 10, 13, 14
Conseils pour l’animation de cette partie
Dans l’étude de ce premier montage l’idée est de mettre en pratique les notions de breadboard, de câblage et de fonctionnement d’appareils de mesure et de génération de signaux. Bien laisser le temps aux apprenant.es de réaliser ces montages et les mesures.